| 产 品 规 格 书 Product Specification |
| --- |
| 客户名称： |  |
| 产品型号： | RZFT8080-10W2838(SP10W) |
| 产品名称： | 8080超级注塑模组 |
| 产品描述： | 10灯2835灯珠，灯箱专用超级模组 |
| 客户确认 | 核准 | 审核 | 制作 |
| 深圳市中正零度光电有限公司 Shenzhen RIGHTLEDS CO.,LTD 地址：深圳市宝安区石岩镇明金海综合楼8-12F Address: 8-12F Complex building Mingjinhai Shiyan Town,Bao'anDistrict ,Shenzhen |

| 一、产品特点： |
| --- |
| 线路板采用铝基板，散热快，光衰小，稳定，LED寿命长高达2.5万小时以上； 灯箱专用，5个可以打亮15公分-20公分厚灯箱无暗区，节省成本，相当具有市场竞争力； LED采用1W优质芯片，亮度高，确保高光效、低耗； 采用2835贴片LED、长寿命、低衰减； LED加透镜，使光更加聚中，达到最佳视角； 采用外置恒压电源，电源功率因数高，转换效率高； ,可以单个模组剪切，安装，维修方便 |
| 二、应用范围： |
| 1．招牌，广告，灯箱；大型卖场、连锁便利店； 2．办公室、会议室等办公楼内照明； 3．展览馆、图书馆、学校、工厂、机场、停车场等公共照明。 |
| 三、光参数： |
| 光电参数 型号 LED光源 发光颜色 色温(K) 电压( V ) 功率( W ) 光通量 ( LM ) 光效(LM/W) 发光角度 ( °) RZFT8080-10W2835(SP10W) SMD2835（9V灯珠） 正白 6000-7000 12 10 930 93 170 7000-8000 冷白 9000-12000 其它参数 标准级联数（PCS） 外壳材料 驱动方式 重量 （10pcs/g） 质保期 工作环境（℃） 储存温度（℃） 防护等级 10 PVC 恒压12V 1280 2年 -25-+60 -25-+60 IP65 | 备注：① 测试环境温度为 25±2℃； ② 以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据。 |
| 四、光斑图及配光曲线图： |

光斑图                                     配光曲线

五、外形尺寸图（单位：mm）：

六、连接示意图：

七、安装说明：

安装产品之前，确保安装表面清洁干净； 采用连接示意图中方案（单端供电）时：模组标准联级数量10pcs，不可超量串接。用户也可以根据实际需求单个剪断； 模组安装时先将模组底部背胶的离型纸撕下，贴到灯箱或广告标识内初步固定，然后可以采用模组两边打玻璃胶的方式固定； 当模组与模组需要连接时，先用斜口钳居中剪断两模组间的电源线，剥皮10mm左右，并将对应颜色（红白相间线接电源正极，白色线接电源负极）线剥皮部分的导线拧成一股，然后拧入接线头进行绝缘防护，最后检验电源线拧入接线头后的导通性和牢靠性，以徒手不能将电源线从接线头拔出为宜； 当尾端模组有线材导体裸露时，先用斜口钳将两根电源线剥皮约10mm，并拧入接线头进行绝缘防护； 为保证防水和防腐，电源线拧入接线头后，建议用单组份硅胶（或者用中性玻璃胶，或者用防水脂）注入接线头，覆盖电源线的裸露铜线进行防护； 模组不可完全裸露在户外使用，请勿带电触摸、带电作业； 建议使用通过了相关安规认证的开关电源（带短路保护，过压保护，过流保护）。

八、包装说明：

每个纸箱装入150pcs模组； 纸箱尺寸：500*315*350； 净重（NW）：19（1±10％）kg； 毛重（GW）：21（1±10％）kg； 上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。 【注意事项】 1．运输和搬运时注意轻拿轻放； 2．不可在有腐蚀，易燃易爆的地方应用； 3．为了避免电击危险，在安装，调试和搬移的过程中请切断电源，； 4．不可安装在靠近热源的地方，以免灯具温度升高，损害灯具； 5．确保所有接头正确可靠连接； 6．未经允许，不得私自打开产品的封盖； 7．连接安装或拆卸维修时，要断开电源； 8．对本产品有任何疑问之处，请向本公司持有资格证书的工程师咨询。